城市热点常见故障解决办法

目录

一、	系统未准备好，请检查网络连通性。	1

二、	弹出提示：发现您正在使用windows系统自带共享代理	1

三、	弹出提示：发现您正在使用360wifi和猎豹wifi等共享软件	7

四、	弹出提示：发现您修改了网卡MAC地址。	10

五、	通信端口61440被占用：	12

六、	登陆后，一直处于正在登陆状态，无法成功登陆。然后提示“连接认证服务器超时”。	13

七、	客户端页面无法自动显示，通知栏出现两个客户端图标（一个彩色一个黑白）。	14

八、	弹出提示：Dr.com运行环境初始化失败105。	14

九、	能登上客户端，但是打不开网页！	14

十、	Win客户端提示“找不到drcomfigure文件”	15

十一、	经常掉线，但无任何提示	15

## 系统未准备好，请检查网络连通性。

出现此问题，一般是网络连接故障。常见的情况有： 

   1. 网络端口或网线问题（网线没有插好或者网线内部接触不良），请检查网线插口的指示灯是否

亮或闪烁，若不亮则说明未连接。或将自己的电脑连接室友能正常上网的网络端口上，如果能上

网， 说明网络端口有故障；如果不能上网，说明电脑故障。

2. 交换机问题。宿舍如使用小交换机或路由，先重启设备。然后请检查交换机或路由主线接口的指示灯是否亮或闪烁，若不亮则说明未连接，应检查主线是否连接正常。

3. 网络故障。有时可能出现楼层的核心交换机故障，你周围寝室的同学也都会出现这个错误，无法上网。此时，应联系网络中心报修（本部电话：020-84096450、三水电话：0757-87828227或0757-87828200）。

## 弹出提示：发现您正在使用windows系统自带共享代理

WindowXp系统用户：

- 关闭ICS服务

在【我的电脑】右键【管理】，在新页面上点【服务与应用程序】，点击【服务】，在服务中找到【Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)】，然后双击，将启动类型改为【禁止】，运行状态点【停止】

- 卸载并重装本机网卡驱动。

在【我的电脑】右键【管理】，在新页面上点【设备管理器】-【网络适配器】，将其中所有的网卡卸载，然后点击“扫描”按钮，系统自动从c盘中找到驱动备份重装网卡。

- 电脑没有安装无线网卡的用户无需下一步操作。取消所有网卡的“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”和“允许其他网络用户控制或禁用的共享Internet连接”选项。

在【网上邻居】右键【属性】，对新页面上的所有无线网卡做如下操作：（右键单击）无线网络连接→属性 → 高级 ，如果共享选项原本就没有勾选，请先勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”和“允许其他网络用户控制或禁用的共享Internet连接”点击确定生效后，再取消勾选。如图

- 检查所有的网卡，其属性是否有可疑选项，如Liebao WiFi NAT Driver、WinpkFilter LightWeight Filter、Microsoft 网络适配器多路传送器协议、Microsoft LLDP协议驱动程序，取消勾选。如有出现“360wifi局域网**”选项，需勾选，否则认证将提示“系统网络未准备好，请检查网络连通性”。

Window7系统用户：

- 关闭ICS服务

在【计算机】右键【管理】，在新页面上点【服务与应用程序】，点击【服务】，在服务中找到【Internet Connection Sharing (ICS)】，然后双击，将启动类型改为【禁止】，运行状态点【停止】，登陆试一下！

- 卸载并重装本机网卡驱动

在【计算机】右键【管理】，在新页面上点【设备管理器】-【网络适配器】，将其中所有网卡卸载，然后点击“扫描”按钮，系统自动从c盘中找到驱动备份重装网卡。卸载网卡时，“删除此设备的驱动程序软件”不能勾选，否则会将c盘的驱动备份删除。

- 取消所有网卡的“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”和“允许其他网络用户控制或禁用的共享Internet连接”选项。

控制面板 → 网络和 Internet → 网络和共享中心 → 更改适配器设置 → （右键单击）本地连接（或无线网卡连接） → 属性 → 共享（或高级） ，如果共享选项原本就没有勾选，请先勾选“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接” “允许其他网络用户控制或禁用的共享Internet连接”点击确定生效后，再取消勾选。如果电脑有无线网卡，对所有无线网卡做相同操作，取消共享。如下图：

- 检查所有的网卡，其属性是否有可疑选项，如Liebao WiFi NAT Driver、WinpkFilter LightWeight Filter、Microsoft 网络适配器多路传送器协议、Microsoft LLDP协议驱动程序，取消勾选。如有出现“360wifi局域网**”选项，需勾选，否则认证将提示“系统网络未准备好，请检查网络连通性”。

## 弹出提示：发现您正在使用360wifi和猎豹wifi等共享软件

1、进入任务管理器（同时按下Ctrl+Alt+Delete可弹出任务管理器窗口）结束猎豹WIFI或者360WIFI等共享软件的进程，以猎豹WIFI为例：

Kwifi.exe为猎豹wifi的进程，先结束掉进程,再将猎豹wifi卸载。

WindowXp系统用户：开始→控制面板→添加或删除程序→选择猎豹wifi→右键→卸载。

Window7系统用户：开始→控制面板→程序和功能→选择猎豹wifi→右键→卸载。

2、重启电脑。

## 弹出提示：发现您修改了网卡MAC地址。

已知的几个原因：
（1）修改了MAC地址或使用外接USB网卡；
（2）存在虚拟网卡且MAC地址与实际不同；

对应的解决方法：
（1）清除修改的MAC地址。
具体操作为，依次打开：控制面板 → 网络和 Internet → 网络和共享中心 → 更改适配器设置 → （右键单击）本地连接 → 属性 → 配置 → 高级 → 找到“网络地址”那一项（注意有的电脑是英文的，就是Network Address） → 选择“不存在” → 确定（如下图）


（2）禁用虚拟网卡。
禁用的具体操作为， 依次打开：控制面板 → 网络和 Internet → 网络和共享中心 → 更改适配器设置 → 找到虚拟网卡（右键单击） → 禁用；

（3）在系统盘,一般默认为C盘，【C:/DrCOM】（如果系统盘为D盘或其他盘，则城市热点文件夹应该在【D:/DrCOM】或【其他盘：/DrCOM】）文件中点，找到【log】文件夹，打开【auth_log】文件，右边的下拉条拉倒最下面。找到如下图显示的内容：SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E9XX-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0XX : Networkaddress=XXXXXXXXXXXX

或者在工具栏的【编辑】-【查找】,输入“SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\”点击【查找下一个】，找到最新一条记录

打开注册表（开始—搜索栏输入“regedit “），在注册表中依次打开上面内容，删除{4D36E9XX-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}中的【0XX】，重启电脑就可以了，如图！

## 通信端口61440被占用：

这种情况，出现右下角一个蓝色地球一个灰色地球，能正常弹出登陆框但是登陆一直在拨号状态，原因为：客户端通信端口被占用。

解决办法：通过运行输入CMD到命令行模式：

如上图，输入netstat –nao 查看61440端口被哪个PID值占用，图中是4804.

然后通过任务管理器查到响应的PID值对应是那个进程，然后将这个进程结束掉即可。

如果还不行，用命令netsh winsock reset 来修复。

## 登陆后，一直处于正在登陆状态，无法成功登陆。然后提示“连接认证服务器超时”。

请将电脑上的IP地址改为自动获取！“本地连接”--“属性”--“TCP/IPv4属性”,设为自动获取ip地址和自动DNS地址

## 客户端页面无法自动显示，通知栏出现两个客户端图标（一个彩色一个黑白）。

参照问题二

如没有解决，请关闭客户端后，删除C盘的Drcom文件夹，重新安装客户端。

## 弹出提示：Dr.com运行环境初始化失败105。

参照问题二

如没有解决，请关闭客户端后，删除C盘的Drcom文件夹，重新安装客户端。

## 能登上客户端，但是打不开网页！

- 检查DNS是否为：202.96.128.166 或202.96.128.86或202.116.48.8

- 检查浏览器是否用问题：internet选项—连接—局域网设置，勾选自动检测设置。

- 在开始-运行中输入cmd -以管理员身份运行，输入netsh winsock reset回车，重启电脑！

## Win客户端提示“找不到drcomfigure文件”

- 删除C:/drcom目录

- 在开始-运行中输入cmd -以管理员身份运行，输入netsh winsock reset回车

- 关闭ICS，重启电脑

## 经常掉线，但无任何提示

可能是IP冲突导致，参照问题七